## Slide 1
数据处理
2
1. 有效数字
测量结果中可靠的几位数加上不确定的一位数
测量只写到开始有误差的那一位，该位数后：四舍六入五凑偶。
有效数字的位数与小数点无关：
1.23和123相同
0.0123和0.01230不同
1.35和1.3500不同

## Slide 2: 物理量的有效数字
直接测量：仪器的最小分度+1位估读位
间接测量：与运算方式有关
  加减运算：最大不确定度分量决定：
  432.3+0.1263-2=430
  乘除运算：最少有效数字分量决定：48X3.2345/1.732=52
  48X3.2345/0.1732=5.2x103

## Slide 3
常数（如等）多保留1位
中间计算结果的有效数字：可多保留1位

## Slide 4: 不确定度的有效数字
通常保留1位
当第一位是1或2时，可保留2位

## Slide 5: 最终结果的有效数字
物理量的有效数字与不确定度对齐

## Slide 6
例：测量圆柱体合金的密度，求标准不确定度
已知：m =14.00 g，允差0.04 g
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495 | 10.470
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 20.02
直径D用千分尺，高H用游标卡尺

## Slide 7
Kp P | 0.500 | 0.577 | 0.650 | 0.683 | 0.900 | 0.950 | 0.955 | 0.990 | 0.997
正态分布 | 0.675 |  |  | 1.000 | 1.650 | 1.960 | 2.000 | 2.580 | 3.000
均匀分布 | 0.877 | 1.000 |  | 1.183 | 1.559 | 1.645 | 1.654 | 1.715 | 1.727
三角分布 | 0.717 | 0.862 | 1.000 | 1.064 | 1.675 | 1.901 | 1.929 | 2.204 | 2.315
仪器 | 米尺 | 游标卡尺 | 千分尺 | 物理天平 | 秒表
误差分布 | 正态 | 均匀 | 正态 | 正态 | 正态
置信系数C | 3 | √3 | 3 | 3 | 3
不同分布测量仪器的置信概率P与置信因子kp
几种常见仪器的误差分布与置信系数

## Slide 8
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495 | 10.470
中间结果可多保留一位

## Slide 9
中间结果可多保留一位
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 20.02

## Slide 10
m =14.00 g，允差0.04 g

## Slide 11
常数多取一位 3.1416

## Slide 12: 实验结果的表示
测量结果的有效数字的位数取决于测量结果的不确定度。
1. 不确定度通常只取一位有效数字，首位数字小于3时，可取2位有效数字
2. 不确定度的取舍也采用四舍六入五凑偶
3. 测量结果的有效位数要向不确定度看齐
4. 实验结果一般用绝对不确定度表示，也可用相对不确定度表示。

## Slide 13: 2. 常用数据处理方法
2.1 列表法
2.2 作图法
2.3 最小二乘法

## Slide 14: 2.1 列表法
记录原始数据的最好方法
格式要求：
（1）列表名称
（2）测量量的名称、单位等信息
（3）要正确反映测量数据的有效数字
（4）用钢笔/圆珠笔，如实记录数据
（5）表格力求简单明了，一目了然

## Slide 15
测量圆柱体的直径D（千分尺）和高H（游标卡尺）
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495 | 10.470
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00 | 20.02
测量圆柱体的直径D（千分尺）和高H（游标卡尺）
D/mm 10.502 10.488 10.516 10.480 10.495 10.470
H/mm 20.00 20.02 19.98 20.00 20.00 20.02
或者

## Slide 16
列表法的优点：
（1）数据易于参考比较，便于检查数据的合理性、
发现问题，指导实验
（2）一个表可同时记录多个变量间的变化而不紊乱
（3）便于以后随时处理数据，分析问题

## Slide 17: 2.2 作图法
坐标纸
直角、半对数、对数坐标纸等
应用软件
origin、matlab、mathematica
教学平台课件：Origin8简易使用教程
在网络中心网站下载正版软件!

## Slide 18
实验目的
USTC
中国科学技术大学 正版软件
入口：信息门户 > 正版软件
http://zbh.ustc.edu.cn/zbh.php

## Slide 19: 作图的格式要求
坐标轴、方向，物理量名称和单位，分度。
图号和图的名称。
可靠数字在图中应可靠，估读位在图中应是估计的，即图纸中的一小格对应数值中可靠数字的最后一位。
适当选取x轴和y轴的比例和坐标的起点，使图线比较对称的充满整个图纸，不要缩在一边或一角。除特殊需要以外，坐标轴的起点一般不一定取为零值。

## Slide 20
标明坐标轴：
用粗实线画坐标轴，用箭头标轴方向，标坐标轴的名称或符号、单位,再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。
I (mA)
U (V)
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
0
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
连线：
用直尺、曲线板等把点连成直线、光滑曲线。一般不强求直线或曲线通过每个实验点，应使连线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。
标实验点：
实验点可用“+”、 “ o”、“•”等符号标出（同一坐标系下不同曲线用不同的符号）。
作图示例：电阻伏安特性曲线

## Slide 21
标出图线特征：
在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。如利用所绘直线可给出被测电阻R大小：从所绘直线上读取两点 A、B 的坐标就可求出 R 值。
I (mA)
U (V)
8.00
4.00
20.00
16.00
12.00
18.00
14.00
10.00
6.00
2.00
0
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
标出图名：
在图线下方或空白位置写出图的名称及某些必要的说明。
A(1.00,2.76)
B(7.00,18.58)
由图上A、B两点可得被测电阻R为：
电阻伏安特性曲线

## Slide 22
×
利用数据处理软件作图

## Slide 23
图1 光杠杆法测铜棒的长度与温度的关系
望远镜读数 /mm
温度 /℃

## Slide 24: 误差杆：不确定度的图示
以数据点为基点，误差杆长度的一半表示相应不确定度的大小。

## Slide 25
实验数据：
拟合数据：
d/μm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175
U/V | 44.26 | 37.71 | 31.19 | 25.79 | 20.90 | 18.36 | 15.00
∆U/V | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6
U-d: 2∆U
lnU-d: 2∆U/U

## Slide 26: 2.3 最小二乘法
用作图法把实验数据表示成曲线，固然可以看出事物之间的规律，但毕竟不如方程来得确切。如何从实验数据出发求出方程，这也是数据处理中常常遇到的问题。

## Slide 27: 方程的回归，首先要确定函数的形式
线性的函数关系，则可写成 Y = mx + b
指数函数关系，则可写成：
函数关系不明确，则常用多项式来表示：

## Slide 28
最小二乘法：
最小
函数关系 y = f(x) = mx + b

## Slide 29
最小

## Slide 30
相关系数r：
定量描述x、y变量之间线性相关程度的好坏。
值在中 ， 越接近于1， 之间线性相关越好； 为正，称为正相关； 为负，称为负相关； 接近于0， 为非线性。

## Slide 31: 相关系数阈值 r0
r0是与测量次数n有关的量，一般可以通过查表得到。
r > r0 :x,y之间是线性，可以用最小二乘法进行回归。
r < r0 :x,y之间是非线性，不可以用最小二乘法进行回归。
Notes: 当所计算的相关系数r的绝对值大于在a 水平下的临界值ra 时，两要素不相关（即ρ=0)的可能性只有a。

## Slide 32: 斜率m和截距b的不确定度评定
斜率m的标准差为
截距b的标准差为
斜率m和截距b的扩展不确定度
式中tP是置信概率P（或显著性水平α=1-P）时，根据自由度v=N-2查t分布表所得到的t值。

## Slide 33: t 分布表

## Slide 34
谢谢！
请到实验室完成预备实验
（查看短信通知或预约选课系统中的安排）