## Slide 1: 单摆研究
中国科学技术大学
物理实验教学中心
2024年3月
《大学物理-基础实验B》

## Slide 2
背景知识
伽利略发现了摆的等时性原理，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关 ；
摆的等时性原理应用于时钟，将人类计时的精度提高了近100倍。
学会观察、思考，培养洞察力。
灯摆动周期等时
脉搏计时
Christian Huygens
pendulum clock in 1656
This technology reduced the loss of time by clocks from about 15 minutes to about 15 seconds per day.

## Slide 3
实验目的
掌握游标卡尺、螺旋测微计、秒表等使用方法 ；
单摆测当地的重力加速度；
运用不确定度分析，提高测量精度；
了解摆钟、机械钟表的工作原理；
单摆的运动特性研究：
  线性（一维）、非线性(二维)、圆锥摆（三维）
熟悉利用Phyphox、测距仪等手机应用及Tracker等软件采集和处理实验数据；
观察傅科摆。

## Slide 4
实验原理
  当摆角较小（5）时，单摆近似做简谐振动，根据单摆公式 得 ，因此只要测出摆长和周期即可求出当地的重力加速度。
  当大角度摆动时，应考虑修正项
忽略：空气阻力、浮力、线的伸长

## Slide 5
实验原理
线的质量<<小球的质量
球的直径<<线的长度
忽略：空气阻力、浮力、线的伸长
近似：小摆角作简谐振动
无质量细线系一质点
理想单摆

## Slide 6
实验原理
测量某圆柱体体积，其直径D约为0.8 cm, 高h约为3.2 cm，要求体积测量的不确定度优于0.5%（ ）。应该如何选择测量仪器？
利用不确定度分析进行实验方案设计

## Slide 7
实验原理
V
测量某圆柱体体积，其直径D约为0.8 cm, 高h约为3.2 cm，要求体积测量的不确定度优于0.5%（ ）。应该如何选择测量仪器？
利用不确定度分析进行实验方案设计
圆柱体体积公式：
不确定度合成公式：

## Slide 8
实验原理
测量某圆柱体体积，其直径D约为0.8 cm, 高h约为3.2 cm，要求体积测量的不确定度优于0.5%（）。应该如何选择测量仪器？
利用不确定度分析进行实验方案设计
假设使用螺旋测微器测量直径D，其最大允差为0.004 mm
若要，即扩展不确定度的置信概率P取0.997可满足要求：
则需要：
使用游标卡尺测量高h就可以满足实验要求！

## Slide 9
实验原理
测量某圆柱体体积，其直径D约为0.8 cm, 高h约为3.2 cm，要求体积测量的不确定度优于0.5%（）。应该如何选择测量仪器？
利用不确定度分析进行实验方案设计
假设使用游标卡尺测量直径D，其最大允差为0.02 mm，P取0.997时：
说明此时即使用螺旋测微器测量h也无法满足要求！
则需要：

## Slide 10
实验仪器
单摆装置（配纯色背景板）
卷尺、游标卡尺（或千分尺）
秒表
手机支架
智能手机（自备，安装Phyphox）

## Slide 11
实验仪器
单摆结构示意图
单摆实验装置
摆线锁紧螺钉
摆线长度调节旋钮
侧视图

## Slide 12
实验内容
  基础内容（必做）
  根据所设计的方案测量单摆的摆长和周期，要求摆长和周期分别重复测量6次。计算当地的重力加速度及其标准不确定度。摆球小角度摆动（ 5 ）。
次数 | 摆长(cm) | nT (s)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 

## Slide 13
实验内容
  提高内容（必做）
  调节单摆的摆长，测量摆长l与周期T之间的关系。要求测量6个不同的摆长。做出l与T2之间的关系图，并用最小二乘法拟合斜率，求出重力加速度。 摆球小角度摆动（5）。
次数 | 摆长(cm) | nT (s)
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 

## Slide 14
实验内容
  进阶内容（必做)
  利用智能手机录制单摆视频。用视频追踪技术（Tracker）获取单摆的运动轨迹，研究大摆角（ >5 ）条件下单摆的运动规律。对运动轨迹数据进行拟合分析。

## Slide 15
实验内容
  高阶实验（选做）
  研究圆锥摆的运动规律；
  观察傅科摆，了解地球自转对摆轨迹的影响；
  了解提升单摆测量精度的方法（凯特摆）；
  其它摆的运动规律。

## Slide 16
参考资料
实验软件工具及使用说明下载
下载地址：http://jxzy.ustc.edu.cn/show_notice.aspx?id=216

## Slide 17
参考资料
《视频追踪与Tracker的使用》目录

## Slide 18
实验拓展
  用卷尺测出摆长，利用Phyphox软件测量当地的重力加速度。用手机当摆球小角度摆动，

## Slide 19
实验拓展
  影响周期测量精度的因素分析
  秒表的允差：0.2s
  如果的视频回放，如何采集考虑时间的允差？

## Slide 20
实验拓展
  单摆的非线性
大角度（二维）
圆锥摆（三维）
摆长：
摆角
频率：
不修正：
修正：
(

## Slide 21
实验拓展
傅科摆简化模型
傅科摆

## Slide 22
实验拓展
r
为地球自转角速度，为对应的傅科摆所在纬度
合肥市纬度范围：
摆面转动速度：
摆线振动速度：
傅科摆

## Slide 23
实验拓展
机械钟表计时原理

## Slide 24
实验拓展
机械钟表计时原理

## Slide 25
实验拓展
轨迹记录方法

## Slide 26
实验拓展
如何提升摆的测量精度？
单摆存在的问题
  点支撑，易产生圆锥摆
  摆线有弹性
  非刚性线，摆球摆动时与摆球质心与摆线不在一条直线上
  摆球越快，摆球的空气阻力越大
凯特摆
  切口
  刚性支撑
  共轭设计，减少系统影响
  周期长，空气阻力小

## Slide 27
实验拓展
单摆补充内容
摆线相同、摆球、摆柱、沙漏、水袋（确定重心）、摆杆、摆锤
弹簧摆
橡皮筋摆
摆球内装陀螺仪、加速度传感器，位置判断
激光延迟照相、摆的进动

## Slide 28
注意事项
为提高实验精度，应合理选择实验器材，控制好摆长、摆角等参数。减小空气阻力、摆线伸长量、摆球大小的影响。
在调整单摆摆长时，螺钉的调节动作要轻，不可用力过大，以免损坏仪器。
为防止摔坏手机，用手机做摆球时应在地面垫一个软垫。
重力加速度参考值：合肥 9.795 m/s2。